1019 OTP TÁRSASHÁZ

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSA

Budapest, XI. Regős utca 14-15-16.

Alapadatok

Az épület a 1980-as évek közepén épült, földszint + 11 lakószintből áll. A Társasház a panel program keretében 2008, 2009-ban korszerűsítésen esett át. A lakások nyílászáróit kicserélték és a homlokzatot hőszigetelték. Az észak keleti és az észak nyugati homlokzat hőszigetelése 7 centiméteres, a dél keleti és a dél nyugati homlokzat 5 centiméteres, Weber Terranova hőszigetelő rendszer. A fűtési rendszer korszerűsítése megtörtént, a hőleadók elé átkötő szakaszokat, termosztatikus szelepeket és alsó elzárókat építettek be. A strangszabályzás kiépítése is megtörtént.

Az épület lapos tetejére napkollektoros rendszer került kialakításra, amely a használati melegvíz termelés ~15%-át termeli meg.

Az épület nem alápincézett és a közös részek is fűtöttek. A földszinti részen üzletek találhatóak, melyek nyílászárói jellemzően fém nyílászárók.

Az épület tanúsítása

A tanúsítást WinWatt programmal végeztük, ami szakmai körökben nagyon elterjedt és megbízható. A számítás a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint készült.

A rendeletben az egyes szerkezetekre megengedett hőátbocsátási tényező legnagyobb megengedett értékei a következőek és egyben megadjuk az épületre számított értékeket is az alábbi táblázatban:

| Szerkezet megnevezése | Hőátbocsátási tényező követelmény értéke | Hőátbocsátási tényező értéke a Társasháznál |
| --- | --- | --- |
|  | W/m2K | W/m2K |
| Lapos tető / födém | 0,25 | 0,58 |
| Külső fal; 5 cm hőszig. | 0,45 | 0,44 |
| Külső fal; 7 cm hőszig. | 0,45 | 0,37 |
| Talajon fekvő padló | 0,5 | 1,48 |
| Nyílászáró (fa vagy PVC) | 1,6 | 1,3 |
| Nyílászáró (fém kerettel) | 2,0 | 2,9 |

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a korszerűsítésen átesett épület szerkezetek hőátbocsátási tényezői kielégítik az érvényben lévő rendeletet és természetesen a nem korszerűsített szerkezetek nem felkelnek meg. Azonban ez a rendelet 2017-19-ben az Európai Uniós irányelvek szerint jelentősen szigorodni fog. Az épület átszellőztetett lapos tetejét a következő években érdemes korszerűsíteni, amennyiben a lakóközösségnek van elegendő forrása.

A Főtáv adatszolgáltatása alapján a napkollektoros rendszer a használati melegvíz fogyasztás 15%-át elégíti ki. Ez elég alacsony érték a napkollektoros rendszer beállítását, működési körülményeit át kellene vizsgálni.

A fenti adatok alapján az egyszerűsített számítási módszer alkalmazásával az épület energetikai minőség szerinti besorolása: „B”

Barborják Károly